## Slide 1: 基于扩散模型的轨迹规划与能量引导
MoT-DP Project Presentation
解决 Anchor 与 GT 的 Gap 以及未来展望

## Slide 2: 1. Diffusion Drive 中 Anchor 与 GT 的 Gap
传统的 Diffusion Drive 严重依赖基于 Anchor 做截断扩散 (Truncated Diffusion)。
  核心痛点：预设的 Anchor 与实际 GT 轨迹之间存在固有的空间/语义 Gap。
  这种硬性的空间绑定限制了模型的探索能力，在偏离分布 (OOD) 时容易产生巨大误差。

## Slide 3: 数值记录支撑 (Ablation Table)
实验配置 (模式) | 多步 DDIM (L2) | 1-step Denoise | 结论
DD Baseline Abs 默认 | ~0.290 | 0.295 | 基线：依赖 Anchor 强大的残差兜底
Delta 纯差分 (脱离Anchor) | 0.564 | 0.264 | 脱离限制后1步变强，但多步发散
Delta + 动态 BEV | 0.344 | 0.268 | 动态采样仅挽回约 55% Gap
White Noise (Anchor-Free) | ~0.270 | - | 彻底解绑Anchor，多步推理稳定高精
结论：传统架构抛弃 Anchor 会导致多步崩溃。但纯 White Noise (Anchor-Free) 机制不仅摆脱了 Anchor 束缚，且多步去噪极其稳定 (~0.27)。

## Slide 4: 2. BridgeDrive (DDBM) 的解决思路及局限性
布朗桥扩散 (Brownian Bridge)：恢复前向和反向对称性。
  两头固定：将初始点从高斯噪声，换成从 GT(起点) 桥接至 K-Means Anchor(终点)。
局限性剖析：
  1. 由于噪声被两端死死钉住，模型的自主探索能力极弱。
  2. 极其依赖分类网络：一旦 Anchor 被错选，Bridge 就会把车精准地送往错误的目的地。

## Slide 5: 3. 我们的方案：Anchor-Free 能量引导扩散
动机：彻底解绑！回归真实分布探索。
  Anchor-Free 纯白噪声起步：不使用 Anchor 做物理截断，直接预测。
Cross-Attention 先验柔性注入：
  抛弃起点的硬性约束，需要参考 Anchor 时，转为 Mode Queries 在 Attention 层做柔性获取。

## Slide 6: 对比学习能量训练 (Contrastive Learning)
采用标准的对比学习机制，分离构建能量判别头：
  正样本 (Positive)：真实 GT 引入速度缩放增广 —— 物理目标：Pull 拉向低能量安全流形。
  负样本 (Negative)：带行为禁止标签的危险 Anchor —— 物理目标：Push 推向高能量区。
  平滑梯度：去掉二分类，改用 SmoothL1 保证能量空间可微。

## Slide 7: 机制包装：1-Step Denoise + Energy Correction
基于验证集的 L2 Error 极小差距，我们主打：直接利用精准的 1-Step Base 预测。
迭代式能量重构机制 (Refine & Correct)：
  不需要传统 10步 极高的耗时，拿到单步 Clean 轨迹后，挂载三个独立连续能量头。
    E_collision (防撞) / E_offroad (防越界) / E_target (导航偏离)
  直接抽取能量梯度，对生成轨迹做精准精调修形保证物理安全。

## Slide 8: 4. 未来展望 (Future Works)
解耦条件控制 (Compositional / Decomposed Conditioning)：
  语言模型提供 Text-Conditioned BEV 指令作为语义透镜。
差分 Delta 决策树式的局部能量剪枝：
  从大颗粒度绝对轨迹，转入高精细的 Delta 差分空间进行干预。
  让能量在每一次推演 (per-step) 时像决策树剪枝一样，做局部精调和短距代价评估。